## Slide 1
SGOP
Smart Grid Optimization Platform
웹 기반 한국 송전망 혼잡도 모니터링 및
신규 송전탑 최적 설치점 제안 시뮬레이터
권나현 · 김도림 · 김동근 · 박차오름 | 컴퓨터공학과 | 팀 石4

## Slide 2
문제 정의
⚡ 한국 송전망 현황
1
수도권 전력 수요 집중
발전원은 비수도권에 편중 → 장거리 송전 의존
2
특정 선로 혼잡 지속
송전 제약 → 고비용 발전기 추가 가동
3
비효율적 인프라 투자
계통 운영 비용 증가 · 안정성 저하
🔧 기존 도구의 한계
DIgSILENT / ETAP
높은 정밀도, 고비용 라이선스
전문가 전용 · 가파른 학습 곡선
pandapower
계산 유연성 우수
WebUI · 지도 연동 · AI 설명 없음
공통 한계
상호작용성 부족
빠른 가설 검증 불가
1
2
3

## Slide 3
SGOP 솔루션 개요
SGOP는 정밀 계통해석 도구의 대체재가 아닌,
웹 기반 상호작용성과 설명 가능성을 강조한 "의사결정 지원형 시뮬레이터"입니다.
지도 기반
시각화
브이월드 API 연동
혼잡도 직관적 파악
인터랙티브
시뮬레이션
클릭으로 가설 설정
즉시 결과 비교
AI 보조
의사결정
추천 · 예측 · 설명
통합 서비스

## Slide 4
핵심 기능
01
실시간 송전망
모니터링
선로 이용률 기반
동적 색상 시각화
02
신규 송전탑
설치 시뮬레이션
지도 클릭으로
가상 배치 즉시 반영
03
AI 파라미터
추천
전압·용량·리액턴스
초기값 자동 제안
04
xAI 설명
리포트
왜 비효율적인지
정량 지표로 설명
05
병목 위험 구간
부하 예측
LSTM 기반
병목 위험 구간 식별
06
최적 설치점
자동 추천
A* 탐색 + AI
후보 제시

## Slide 5
핵심 사용자 흐름
STEP 1
병목 확인
지도에서
혼잡 선로 식별
▶
STEP 2
가설 설치
지도 클릭으로
송전탑 배치
▶
STEP 3
AI 추천 적용
파라미터 자동
제안 + 검토
▶
STEP 4
결과 확인
KPI · 색상 · 설명
즉시 반영
▶
STEP 5
대안 비교
시나리오 저장
후 비교 분석
+ 예측 모드: LSTM 기반 병목 위험 구간 부하 예측 → 시간대별 위험 구간 표시

## Slide 6
시스템 아키텍처
① Presentation Layer
브이월드 지도
사이드바 제어 패널
KPI 카드 / 차트
시나리오 비교 패널
▼
② Orchestration Layer
Session State 관리
클릭 좌표 / 부하 설정
폼 입력 상태
시나리오 선택
▼
③ Domain Service Layer
MonitoringService
SimulationService
RecommendationService
PredictionService / OptimizationService
▼
④ Computation Engine Layer
dc_power_flow.py
astar_router.py / candidate_generator.py
lstm_forecaster.py
ess_optimizer.py / xai_reporter.py

## Slide 7
핵심 알고리즘
DC Power Flow (핵심 연산 엔진)
수식: Bθ = P
선로 흐름: Fij = (θi - θj) / xij
이용률: Uij = |Fij| / capacity_ij
선택 이유:
✔ 빠른 계산 (반복 시뮬레이션 적합)
✔ 웹 인터랙션과 결합 최적
✔ MVP 혼잡도 비교에 충분한 정확도
A* 기반 설치점 탐색
① 후보 좌표 생성 (과부하 선로 주변 buffer)
② A* 연결 탐색 (거리 + 지형 + 연결비용)
③ DC PF 재계산 → 손실·혼잡 점수화
④ AI 보조 재랭킹 → 상위 3~5개 추천
효율성 점수 모델
S_eff = 0.45·ΔU + 0.35·ΔP_loss − 0.20·C_dist
S ≥ 0.8 → 초록 (효과적)
0.4 ≤ S < 0.8 → 노랑 (보통)
S < 0.4 → 빨강 (개선 필요)

## Slide 8
AI 학습 및 송전망 경로 최적화 메커니즘
① 학습 데이터
과거 부하 이력
시간대별 수요 패턴
요일·공휴일·계절 변수
지역별 수요 비중
혼잡 시나리오 로그
병목 발생 구간·시각
과부하 선로 특성값
혼잡 해소 성공 패턴
설치 이력 데이터
후보 위치 특성 피처
적용된 파라미터 값
결과 개선 정도(ΔU, ΔP)
▼
② AI 모델 학습
LSTM — 부하 예측 모델
입력: 최근 72h 부하 + 시간대 + 요일 + 지역 수요 비중
학습: 시계열 시퀀스 → LSTM → Dense → 24h 예측값 출력
출력: 시간대별 예측 부하 + 병목 위험 Top-N 선로
Heuristic Ranker — 설치점 추천 보조 모델
입력: 후보 위치 피처 (거리·부하·전압·혼잡도)
학습: 과거 성공 사례 → 회귀 기반 점수 예측
출력: A* 후보 재랭킹 → 상위 3~5개 최종 추천
③ 검증 루프: AI 추천 결과 → DC Power Flow 재계산 (결정론적) → ΔU · ΔP_loss 수치 확인 → 사용자 최종 선택

## Slide 9
기술 스택
Framework / Language
Streamlit (프론트+백 통합)
Python
Computation
NumPy / SciPy
NetworkX (그래프)
cvxpy (ESS 최적화)
AI / ML
TensorFlow / Keras (LSTM)
규칙기반 xAI 리포터
pandas (데이터 처리)
Map / Visualization
브이월드 Open API
Plotly / Altair
Storage / Deploy
CSV / SQLite
Streamlit Community Cloud
GitHub + secrets.toml

## Slide 10
12주 개발 로드맵
Phase 1
기반 구축
1~4주
요구사항·스키마 정의
Streamlit + 브이월드 연동
DC Power Flow 엔진 구현
KPI 대시보드 · 시나리오 구조
▶
Phase 2
핵심 시뮬레이터
5~7주
사용자 클릭형 설치 기능
A* 탐색 · 추천 3~5개 표시
효율 점수 · 색상 그라데이션
xAI 설명 텍스트 로직
▶
Phase 3
AI · 최적화
8~10주
LSTM 24h 예측 대시보드
ESS cvxpy 최적화 모듈
AI 파라미터 추천 기능
캐시 구조 정리 · UX 개선
▶
Phase 4
배포 · 마무리
11~12주
통합 테스트 · 버그 수정
Streamlit Cloud 배포
Secrets / VWorld 키 설정
발표 데모 시나리오 준비
★ 개발 우선순위: 지도 + DC Power Flow + 설치 시뮬레이션 먼저 → 예측 / xAI / ESS는 후반부에 통합

## Slide 11
기존 도구 대비 차별점
DIgSILENT
/ ETAP
pandapower
SGOP ★
정밀 계통해석
✔ 높음
✔ 중간
△ 제한적
Web UI
✕
✕
✔
지도 연동
✕
✕
✔ (VWorld)
인터랙티브 설치
✕
✕
✔ 클릭형
AI 추천/설명
✕
✕
✔ xAI
부하 예측
별도 모듈
별도 모듈
✔ LSTM 통합
접근성·비용
✕ 고비용
✔ 오픈소스
✔ 오픈소스

## Slide 12
기대 효과 & 활용 사례
기대 효과
혼잡 이슈 직관화
지도 위 선로 색상으로
혼잡도 즉시 파악
비전문가도 현황
이해 가능
빠른 의사결정 지원
클릭 한 번으로
설치 효과 즉시 확인
기존 대비 검토 속도
획기적 단축
AI 기반 설명 가능성
왜 비효율인지
정량 지표로 설명
추천 근거 투명하게
제시 (xAI)
통합 시나리오 분석
예측·ESS·설치안을
한 화면에서 비교
다중 대안 저장 후
객관적 수치 비교
활용 사례
🎓 교육용 시뮬레이터
전력계통 수업·연구 실습에서
송전망 혼잡과 증설 전략 실습
🔍 예비 검토 도구
특정 지역 신규 송전탑
설치 후보지 빠른 비교 검토
📊 발표용 프로토타입
공공기관·기업의 스마트그리드
아이디어를 지도로 시각화
🚀 확장 가능 플랫폼
배전망·재생에너지 연계·
전력시장 경제성 분석으로 확장

## Slide 13
결론 및 요약
SGOP는 한국 송전망 혼잡 문제를 지도 기반 웹 시뮬레이션으로 직관적으로 접근하며,
시각화·예측·최적화·AI 설명을 단일 플랫폼으로 통합합니다.
웹 기반 인터랙티브 시뮬레이터 (비전문가 접근 가능)
DC Power Flow + A* + LSTM + ESS 통합 엔진
AI는 판단을 보조 — 최종 결과는 결정론적 엔진이 검증
오픈소스 구조 · Streamlit Cloud 배포 · GitHub 공개
"클릭 한 번으로 가설을 세우고, AI가 설명하며, 엔진이 검증합니다."